РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

П.КОПЬЕВО               2013 ГОД

Оглавление

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

ВОДООТВЕДЕНИЯ П. КОПЬЕВО

Основанием для разработки схемы водоотведения п. Копьево, Орджоникидзевского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

Схема водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы  водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоотведения.

# Схема  водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоотведения  на территории поселения.

Копьевский поссовет  входит в состав Орджоникидзевского Муниципального района.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 611,71 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

Административным центром  является п. Копьево.

Численность населения Копьевского п/с на 01.01.2013 – 4300 человек.

Общая площадь жилого фонда (2012 г.)– 17,56 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (2012 г.)- 19 шт, общей площадью – 17,56 тыс. кв. м

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2

-  полигон ТБО – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 2,3 км

- водопроводных – 25,4 км

- канализационных – 4,9 км

Выполняет работы и оказывает услуги по водоотведению МУП «Копьевское ЖКХ», в том числе

-подключения потребителей к системе водоотведения;

-обслуживание канализационных сетей;

-демонтаж и монтаж линий водоотведения.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоотведения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоотведению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Копьевское ЖКХ», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

| № п/п | Группа потребителей | Кол-во потреб, чел | Норматив потреб, м3/мес. | Срок предаст услуги, мес. | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация сточной жидкости для населения |  |  |  | 48167,16 |
| 1.В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением |
| 1.1 | В т.ч. в жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 96 | 8,24 | 12 | 9492,48 |
|  |  | 56 | 4,58 | 12 | 3077,76 |
| 2. В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями |
| 2.1 | В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 138 | 5,54 |  | 9174,24 |
| 3 | по приборам учета | 452 | 1,5 | 12 | 8136 |
|  | Канализация горячего водоснабжения | 56 | 3,66 | 8 | 1639,68 |
| 3 | Канализация стоков для бюджетных организаций |  |  |  | 10624,6 |
| 4 | Канализация стоков для прочих потребителей |  |  |  | 622,5 |
|  | Всего водоотведения и очистка сточных вод |  |  |  | 59420,26 |

#### Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

#### Очистные сооружения, построенные в 2005 г. Через очистные сооружения проходит 250 м3 сточных вод при отсутствии нефтяной и биохимической очисток. В ходе проведения обследования сетей водоотведения не было выявлено несоответствия требованиям «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения канализации».

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

Средний износ трубопроводов канализационных сетей в поселении составляет 25,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация  сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляции).

В системе водоотведения планируется установка дополнительного канализационного колодца, замена канализационного коллектора полная реконструкция очистных сооружений с заменой насосов.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Сброс сточных вод п. Копьево предусматриваются частично в существующие и проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации и частично в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями. По самотечной канализационной сети стоки сбрасываются в приемные резервуары канализационных насосных станций. Затем по напорным трубопроводам отводятся на канализационные очистные сооружения  производительностью 1500м.³/сут.

Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки  необходимо предусмотреть:

- реконструкцию существующих насосных станций с увеличением производительности;

-поэтапную перекладку магистральных самотечных и напорных трубопроводов с увеличением диаметров;

- реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением производительности.

Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Это полностью автоматизированная система.

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэролифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений производительностью от 0,2 до 5 тыс. мЗ/сут составляет 150м.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами

Раздел 6.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

| Водоотведение | Год реализации мероприятия | Сумма финансовых средств (тыс.руб.) | Республиканский бюджет бюджет | районный бюджет | бюджет поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение резервных насосов для КНС п. Копьево | Иртыш ПФ 75 (2шт) | 2015 | 334,4 | 317,68 | 0,0 | 16,72 | Бесперебойный цикл канализационной насосной станции и очистных сооружений |
|  | Иртыш НФ 30 (3шт) | 2015 | 140,01 | 133,0 | 0,0 | 7,01 |  |
|  | Насос СД 32/40 (2шт) | 2014 | 55,62 | 52,84 | 0,0 | 2,78 |  |
|  | Насос СД 100/40 (1шт) без электродвигателя | 2014 | 43,02 | 40,87 | 0,0 | 2,15 |  |
| Запорная арматура | Задвижки Д80-10шт. | 2015 | 26,0 | 24,7 | 0,0 | 1,3 |  |
| Приобретение счетчиков учета холодной воды | установка общего счетчика учета холодной воды Д100-2шт | 2015 | 11,4 | 10,83 | 0,0 | 0,57 |  |
|  | Теплорадиатор ЭРМПБ1,25/220-20шт. | 2014 | 46,0 | 43,7 | 0,0 | 2,3 |  |
|  | Реконструкция Очистных сооружений канализации п. Копьево | 2015 | 5567,75 | 5289,36 | 0,0 | 278,39 |  |
| Итого: |  | 6224,2 | 5912,98 | 0,0 | 311,22 |  |
| В том числе по годам | 2014 | 144,64 | 137,4 |  | 7,24 |  |
|  | 2015 | 6079,58 | 5775,58 |  | 303,98 |  |

СХЕМА ВОДООТВВЕДЕНИЯ В П.КОПЬЕВО

|  | Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения. |  |
| --- | --- | --- |

Сбор сточных вод от благоустроенного жилищного фонда и сторонних организаций производится в самотечный коллектор очистных сооружений, с дальнейшей подачей на СБО.

Проектная мощность очистных сооружений V=255,5 тыс. м3/год,

Объем сброшенных очищенных сточных вод за 2012 год составил 83,086тыс. м3/год.

МУП «Копьевское ЖКХ» заключены договора на вывоз и транспортировку, и очистку жидких бытовых отходов со следующими организациями и индивидуальными предпринимателями:

| Потребитель | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- |
| Управление судебного департамента | 42 м3 |
| Управление Федеральной службы Судебных приставов по РХ | 38,6 м3 |
| Копьевская центральная районная больница | 7999,92 м3 |
| Копьевская СОШ | 1000 м3 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 960 м3 |
| Редакция районной газеты «Орджоникидзевский рабочий» | 24 м3 |
| ОАО «Сбербанк России» | 195,6 м3 |
| ООО «Росгосстрах» в РХ | 286,55 м3 |
| ОАО «Автовокзал» | 42 м3 |
| ОАО «Ростелеком» | 42 м3 |
| Копьевское потребительское общество | 42 м3 |
| Детский садик «Золотой ключик» | 1200 м3 |
| ОАО «Россельхозбанк» | 48 м3 |
| ОАО «Хакасэнергосбыт» | 42 м3 |
| ИП.Баженов О.В. | 36 м3 |
| ИП.Стрегоусова О.В. | 33 м3 |
| ИП.Коваленко О.В. | 17,3 м3 |
| МЧС | 56,1 м3 |
| Ветстанция | 12 м3 |
| ЗАО НПО «Иргиредмет&Нойон» | 39 м3 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 45 м3 |
| ЗАО «Артель старателей Хакасия» | 177,6 м3 |
| Итого от организаций: | 12378,67 м3 |

Целевой паказатель по жилищному фонду:

| Потребитель | Кол-во чел. | Норматив потребления, м3/чел/мес* | Объем потребления, м3/мес | Объем потребления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные ванными (холодное водоснабжение) | 295 | 4,4 | 1298 | 15576 м3 |
| Дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные ванными (горячее водоснабжение) | 295 | 3,2 | 944 | 11328 м3 |
| Дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией | 310 | 3,7 | 1147 | 13764 |
| Вывоз ЖБО по заявкам жилых домов частного сектора |  |  |  | 30039,33 м3 |
| ИТОГО от жилого сектора: |  |  |  | 70707,33 м3 |
| ИТОГО: | От организаций | 12378,67 м3 |
|  | От жилого сектора | 70707,33 м3 |
|  |  | 83086тыс.м3 |

Фактическая мощность очистных сооружений составляет 33% от проектной.