РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Копьево 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  в установленных границах Копьевского сельсовета.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления  холодной воды.

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Раздел 9. Перечень  выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 10. Схема водоснабжения п. Копьево

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ КОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Копьевское ЖКХ», в том числе:

-добыча питьевых водоносных современных четвертичных аллювиальных горизонтальных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (счетчиков);

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Копьевское ЖКХ», осуществляется непосредственно через кассу предприятия. Источником водоснабжения п. Копьево, являются подземные воды р. Чулым бассейна р. Обь, которые поступают в пять водозаборных колодцев глубиной 5,5 метров, расположенных на острове Тополева протоки р. Чулым п. Копьево.  От водозаборных колодцев к двум насосным станциям. В первой насосной станции установлены: один  консольный насос типа К100-65-250 и один консольный насос ЕТВ GN10 100-160/3002, во второй насосной станции один  консольный насос типа К100-65-250 и два консольных насоса ЕТВ GN10 100-160/3002. Режим эксплуатации двух насосных станций круглосуточно весь год. Насосные станции рассчитаны  на равномерную подачу воды. От насосных станций вода подается стальными водоводами диаметром 219 мм, длиной 1000 м (в однотрубном исчислении) непосредственно в распределительные сети п. Копьево. Общая протяженность водопроводных сетей 32,9 км, диаметром от 50 до 150 мм. На распределительных сетях водоснабжения установлено 89 водоразборных колонок и 24 пожарных гидрантов. В зону эксплуатационной ответственности  МУП «Копьевское  ЖКХ» п. Копьево входят подземные водопроводные  сети, сооружения водопровода до отсекающих задвижек абонентов.

Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

п. Копьево

Вода  водоносное современное четвертичное аллювиальным горизонтом, представленного галечниками с песчаным заполнителем.

Водоснабжение п. Копьево осуществляется из 2 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец № 1;2 | К100-65-250 ЕТВ GN10 100-160/3002 | 6,6 | 80 |

Водозабор № 2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец № 1;2;3 | К100-65-250 ЕТВ GN10 100-160/3002 | 10 | 80 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – п. Копьево, остров Тополева

- водозабор № 2 – п. Копьево, остров Тополева

Основная  часть водопроводной  системы действует с 1966 года.

Протяженность  водопроводных сетей  составляет 32,9 км. Износ основных  фондов по водопроводу на 01.01.2017 г. составляет в среднем 75%. Большая часть сетей  нуждается в ремонте.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

В декабре 2003 года создано МУП «Копьевское ЖКХ», которое обслуживает  населенный пункт. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Копьевского поссовета  входит в состав Орджоникидзевского района.

Площадь поселения на 01.01.2017 г. – 3638 кв. км.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

Административным центром  является п. Копьево.

Численность населения Копьевского поссовета на 01.01.2017 – 4638 человек.

Общая площадь жилого фонда (2017 г.)– 17,56 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (2017 г.)- 19 шт, общей площадью – 17,56 тыс. кв. м

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2

-  полигон ТБО – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 2,7 км

- водопроводных – 32,9 км

- канализационных – 5,2 км

Объемы оказанных услуг МУП «Копьевское ЖКХ» по холодному                                      водоснабжению за 2016 г.

| Категория потребителей | Холодное водоснабжение, м3 |
| --- | --- |
| Население | 95478 |
| Бюджет | 16231 |
| Хозяйственные нужды | 9540 |
| Прочие потребители | 17470 |
| Повышающий коэф. | 5178 |
| ВСЕГО | 143897 |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водопроводной сети п. Копьево

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Копьевского поссовета | пер. Юбилейный 2 |
| 2 | МВД России по Орджоникидзевскому р-ону | ул. Ленина 19А |
| 3 | ПАО МРСК «Сибирь» | ул. Энергетиков 3 |
| 4 | ОАО «Красноярскнефтепродукт» | ул.Чулымская 1а |
| 5 | Копьевлессервис | ул. Вокзальная 82 |
| 6 | ОАО «Россельхозбанк» | ул. Партизанская 23 |
| 7 | МБОУ «Копьевская детская музыкальная школа» | ул. Кирова 17 |
| 8 | Управление культуры и спорта | ул. Кирова 17 |
| 9 | МБДО УОВ детский сад «Золотой ключик» | ул. Партизанская 42 |
| 10 | ОАО «Ростелеком» | ул. Новобольничная 2 |
| 11 | ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» | ул. Красноярская 14 |
| 12 | ИП Алиев м-н «Березка» | ул. Железнодорожная 1 |
| 13 | МБУ ДОД «Копьевский районный дом детского творчества» | ул. Новобольничная 10 |
| 14 | МО «Редакция районной газеты» | пер. Юбилейный 3 |
| 15 | Администрация Орджоникидзевского района | ул. Кирова 16 |
| 16 | МБУ «Копьевская СОШ» | ул. Партизанская 16 |
| 17 | ГБУЗ РХ Копьевская районная больница | ул. Зеленая 50 |
| 18 | ГКУ РХ «Центр занятости населения | ул. Партизанская 17 |
| 19 | ЦОКР | ул. Партизанская 17 |
| 20 | Управление службы судебных приставов | ул. Ленина 18 |
| 21 | Управление судебного департамента | ул. Чкалова |
| 22 | Аграрный техникум | ул. Партизанская 6а |
| 23 | ГУ РХ Орджоникидзевская ветеринарная станция | ул. Комсомольская 1 |
| 24 | ФГУП Почта России | ул. Новобольничная 2 |
| 225 | ООО «Алькор-К» | ул. Железнодорожная |
| 26 | ИП.Круглова кафе «Сказка» | ул. Ленина 6 |
| 27 | ИП Козлов Хлебозавод | ул. Транспортная 19в |
| 28 | ИП Баженова магазин «Шанс» | ул. Железнодорожная |
| 29 | ИП Баженова магазин «Мираж» | ул. Партизанская |
| 30 | ИП Михалко магазин «РСУ» | ул. Красноярская 2а |
| 31 | ИП Михалко магазин «Ритм» | ул. Железнодорожная 1г |
| 32 | ООО «Радуга» Хлебозавод | ул. Залинейная 9 |
| 33 | ИП Путинцева магазин «Серега» | ул. Партизанская 3 а |
| 34 | ИП Багаутдинов магазин «Енисей» | ул. Сомовых 2-2н |
| 35 | ИП Алиев магазин «Березка» | ул. Степной 3 |
| 36 | ИП Алиев магазин «Успех» | ул.Железнодорожная |
| 37 | ИП Канзычаков | ул. Транспортная 1а |
| 38 | ИП Комлева парикмахерская | ул. Ленина 8-3н |
| 39 | ИП Шуман магазин «Океан» | ул. Железнодорожная |
| 40 | Копьевский молзавод | ул. Сомовых |
| 41 | Гостиница Уют | ул. Первомайская |
| 42 | АО «Хакасэнергосбыт | ул. Строителей |
| 43 | АБЗ | ул. Первомайская |
| 44 | Кафе Иван да Марья | ул. Ленина |
| 45 | ИП Иванов магазин «Вечер» | ул. Чкалова |
| 46 | Аптека «Ресфармация | ул. Ленина |
| 47 | ИП Шишкин Аптека | ул. Новобольничная 4 |
| 48 | ИП Шкода магазин «Чулым» | ул. Ленина |
| 49 | ПАО Росгостсрах | ул. Партизанская |
| 50 | ЗАО НПО Ирион | ул. Ленина 29 |
| 51 | ИП Добров | ул. Мелиораторов |
| 52 | РБ баклаборатория | ул. Зеленая |
| 53 | ИНФО | ул. Новобольничная |
| 54 | ИП Худякова кафе «Золушка» | ул. Новобольничная |
| 55 | ИП Алиев Автомойка | ул. Чулымская |
| 56 | УФСИН | ул. Зеленая |
| 57 | Магазин «Апельсин» | ул. Железнодорожная |
| 58 | ИП Сукиасян мастерская АТП | ул. Транспортная |
| 59 | ИП Михалко «Торговый дом» | ул. Железнодорожная |
| 60 | ИП Шуман кафе «Успех» | ул. Железнодорожная |
| 61 | ИП Шуман магазин «Елочка» | ул. Кирова |
| 62 | ЗАО Искра магазин «Искра» | ул. Ленина |
| 63 | Дом быта | ул. Партизанская |
| 64 | ИП Жирнов магазин «Лотос» | ул. Ленина 29А |
| 65 | ИП Шаганян Птицеферма | ул. Залинейная |
| 66 | ИП Плешаков |  |
| 67 | ИП Цыганова (МОБ) | ул. Ленина |
| 68 | ИП Сидрелев Столовая | ул. Железнодорожная |
| 69 | ПАО Сбербанк | ул. Ленина |
| 70 | Ж/д вокзал | ул. Железнодорожная |
| 71 | Церковь | ул. Партизанская |
| 72 | МФЦ | ул. Новобольничная |
|  | Мировые судьи | ул. Новобольничная |
|  | Ростелеком | ул. Новобольничная |
|  | Магазин «Ермолино» | ул. Ленина |
|  | ИП Билле |  |
|  | ИП Гурова магазин «Ветерок» | ул. Чкалова |

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 62 пробы воды на микробиологические исследования, соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жесткость общая | 6,0±0,9 | не более 7 | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 2 | нитраты (по NO3) | менее 0,1 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| Микробиологические исследования |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОМЧ | менее 1 | не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | не обн-но | не доп-ся в 100 мл | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | не обн-но | не доп-ся в 100 мл | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

3.Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой воды.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя за 2008-2012 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2012 год | Факт 2013 год | Факт 2014 год | Факт 2015 год | Факт 2016 год | План 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 167,276 | 168,136 | 138,9 | 141,698 | 151,092 | 145,535 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,588 | 4,729 | 4,577 | 4,716 | 5,186 | 4,978 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 167,276 | 168,136 | 138,9 | 141,698 | 151,092 | 145,535 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,364 | 8,407 | 6,7 | 6,827 | 7,195 | 0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 158,912 | 159,73 | 132,2 | 134,866 | 143,897 | 145,535 |
| 6.1 | - населению | тыс. куб. м | 122,735 | 125,405 | 95,0 | 98,72 | 110,196 | 110,314 |
| 6.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 20,384 | 18,562 | 19,1 | 16,077 | 16,231 | 15,892 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 15,793 | 15,793 | 18,1 | 20,069 | 17,47 | 19,329 |

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Объект ЖКХ | Наименование работ, мероприятий | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость, (б/НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Водозабор № 1, п. Копьево | Строительство эстакады через протоку река Чулым | 2012 | 2013 | 1218,885 |
|  |  | Проектные работы | 2013 | 2014 | 185,000 |
| 2 |  | Строительство помещения для установки водоподготовительного оборудования, с инженерными сетями | 2014 | 2015 | 2160,352 |
| 3 |  | Установка узла грубой очистки, включая КИП | 2014 | 2015 | 58,560 |
| 4 |  | Установка сорбции Hydrotech FSS 4882-363 V , включая фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 755,424 |
| 5 |  | Автоматическая установка умягчения Hydrotech SDF 3672-2900 NT, включая узел подмеса, фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 438,983 |
| 6 |  | Устройство внутриплощадочных инженерных сетей | 2014 | 2015 | 678,150 |
| 7 |  | Пуско-наладочные работы | 2015 | 2015 | 557,100 |
| Итого по разделу водоснабжению: | 6052,454 |

В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

При определении необходимого количества холодной воды для подачи в сеть должны учитываться плановые потери. К потерям холодного водоснабжения относится:

-неучтенный расход воды до приборов учета при авариях на трубопроводах, утечках из сети и сооружений на ней, утечках из водоразборных колонок, хищениях воды;

-утечки воды после приборов учета – все виды утечки воды через водоразборную, смесительную и накопительную арматуру вследствие ее неисправности, неправильной регулировки или чрезмерных напоров.

Для снижения потерь воды необходимо проведение следующих мероприятий:

- организация учета подачи и реализации воды, выявление и оценка всех видов потерь воды

- осуществление поверки и ремонта счетчиков воды

- согласование присоединений (врезок) к действующей системе водоснабжения в части соответствия диаметра (калибра) водосчетчика расходу воды абонентами, мест расположения и правильности монтажа  водомерного узла

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, питьевая вода должна быть безопасна  в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Исходный состав природной подземной воды позволяет использовать  ее для хозяйственно-питьевых  целей с применением минимальной водоподготовки. Необходимо только обеззараживание воды в профилактических целях, чтобы избежать микробного обсеменения  при контакте с трубами и сантехническим оборудованием.

Для достижения целей  программы необходимо снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.

Обеспечить повышение эффективности системы водоснабжения  в связи  с чем разработан план мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования холодного водоснабжения.

6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Копьево | Замена участка водопроводных сетей: | Сумма финансовых средств (тыс.руб.) | Республиканский бюджет | бюджет поселения | Эффективность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем, транспортировка |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 5850,86 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 5850,86 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемую от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | - |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 1206,72 |
| 3.2.1 | Средневзвешенная стоимость электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | руб. за 1кВт/ч | 4,58 |
| 3.2.2 | Объем приобретения электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. кВт/ч | 263,42 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1945,55 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 3.5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1493,36 |
| 3.6 | Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 452,19 |
| 3.7 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 256,96 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего | тыс. руб. | 945,69 |
| 3.8.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 618,95 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, всего | тыс. руб. | 1389,42 |
| 3.9.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 618,95 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий ремонт) основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
| 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 |
| 5.1 | Финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации: | тыс.руб. | 0 |
| 6.1 | Стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс. руб. | 15220,6 |
| 6.2 | Стоимость основных фондов на конец отчетного периода | тыс. руб. | 14356,4 |
| 8 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 145,535 |
| 9 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 0 |
| 10 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 |
| 11 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. куб. м | 145,535 |
|  | в том числе: |  |  |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 96,0 |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 49,535 |
| 12 | Потери воды в сетях | % | 0 |
| 13 | Протяженность водопроводных сетей | км | 28,9 |
| 14 | Количество скважин | шт | 0 |
| 15 | Количество подкачивающих насосных станций | шт | 0 |
| 16 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 11,6 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт. ч или тыс. куб. м | 1,81 |
| 18 | Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды | % | 3 |
| 19 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0 |

Раздел 9.   Перечень бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Раздел 10. Схема водоснабжения п. Копьево