РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОПЬЕВО  2022-2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  в установленных границах Копьевского сельсовета.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления  холодной воды.

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Раздел 9. Перечень  выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 10. Схема водоснабжения п. Копьево

Раздел 11. Характеристика сетей водоснабжения

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ КОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МКП «Копьевское ЖКХ», в том числе:

-добыча питьевых водоносных современных четвертичных аллювиальных горизонтальных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (счетчиков);

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МКП «Копьевское ЖКХ», осуществляется непосредственно через кассу предприятия. Источником водоснабжения п. Копьево, являются подземные воды р. Чулым бассейна р. Обь, которые поступают в пять водозаборных колодцев глубиной 5,5 метров, расположенных на острове Тополева протоки р. Чулым п. Копьево.  От водозаборных колодцев к двум насосным станциям. В первой насосной станции установлены: один  консольный насос марки К100-65-250 и один консольный насос марки NB50-250/263, во второй насосной станции один  консольный насос марки ЕТВ GN10 100-160/3002 и два консольных насоса марки К100-65-250. Режим эксплуатации двух насосных станций круглосуточно весь год. Насосные станции рассчитаны  на равномерную подачу воды. От насосных станций вода подается стальными водоводами диаметром 219 мм, длиной 1000 м (в однотрубном исчислении) непосредственно в распределительные сети п. Копьево. Общая протяженность водопроводных сетей 29,958 км, диаметром от 50 до 150 мм. На распределительных сетях водоснабжения установлено 89 водоразборных колонок и 33 пожарных гидрантов. В зону эксплуатационной ответственности  МКП «Копьевское  ЖКХ» п. Копьево входят подземные водопроводные  сети, сооружения водопровода до отсекающих задвижек абонентов.

Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

п. Копьево

Добыча подземных вод осуществляется из  голоценового аллювиального водоносного горизонта, представленного галечниками с песчаным заполнителем.

Водоснабжение п. Копьево осуществляется из 2 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | насос | объем, м3/час | высота подъема, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец № 1;2 | К100-65-250-1 шт. NB50-250/263-1шт. | 66 | 80 |

Водозабор № 2

| Наименование | насос | объем, м3/час | высота подъема, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец № 3,4,5 | К100-65-250 -2шт. ЕТВ GN10 100-160/3002-1шт. | 80 | 80 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – п. Копьево, остров Тополева

- водозабор № 2 – п. Копьево, остров Тополева

Основная  часть водопроводной  системы действует с 1966 года.

Протяженность  водопроводных сетей  составляет 29,958 км. Износ основных  фондов по водопроводу на 01.01.2022 г. составляет в среднем 47%. Большая часть сетей  нуждается в ремонте.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

В июле 2019 года изменен тип муниципального предприятия на МКП «Копьевское ЖКХ», которое обслуживает  населенный пункт. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Копьевского поссовета  входит в состав Орджоникидзевского района.

Площадь поселения на 01.01.2022 г. – 3638 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

Административным центром  является п. Копьево.

Численность населения Копьевского поссовета на 01.01.2022 – 4970 человек.

Общая площадь многоквартирного жилого фонда (2021 г.) – 17,835 тыс. кв. м.

Введено в действие многоквартирного жилых домов (2021 г.) - 19 шт., общей площадью – 17,835 тыс. кв. м

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 2,688 км

- водопроводных – 29,958 км

- канализационных – 5,2 км

Объемы оказанных услуг МКП «Копьевское ЖКХ» по холодному                                      водоснабжению за 2021 г.

| № п/п | Наименование фактического показателя | Единица измерения | Фактический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения обеспеченного питьевой водой: | чел. | 3914 |
| 1.1 | из центральной сети | чел. | 3357 |
| 1.2 | из водоразборных колонок | чел. | 554 |
| 1.3 | привозной водой | чел. | 3 |
| 2 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 123,7 |
| 3 | Объем воды прошедший очистку | тыс. м3 | 123,7 |
| 4 | Потери воды в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 0 |
| 5 | Объем реализации питьевой воды: | тыс. м3 | 123,7 |
| 5.1 | населению 1 полугодие | тыс. м3 | 48,08 |
| 5.2 | населению 2 полугодие | тыс. м3 | 55,42 |
| 5.2 | прочим потребителям | тыс. м3 | 11,08 |
| 6 | Тариф на питьевую воду: |  |  |
| 6.1 | населению 1 полугодие | руб./м3 | 42,03 |
| 6.2 | населению 2 полугодие | руб./м3 | 44,93 |
| 6.3 | прочим потребителям | руб./м3 | 61,37 |
| 7 | Удельных расход электрической энергии | кВтч/м3 | 1,93 |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водопроводной сети п. Копьево

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Копьевского поссовета | пер. Юбилейный 2 |
| 2 | МВД России по Орджоникидзевскому р-ону | ул. Ленина 19А |
| 3 | ПАО МРСК «Сибирь» | ул. Энергетиков 3 |
| 4 | ОАО «Красноярскнефтепродукт» | ул.Чулымская 1а |
| 5 | Копьевлессервис | ул. Вокзальная 82 |
| 6 | ОАО «Россельхозбанк» | ул. Партизанская 23 |
| 7 | МБОУ «Копьевская детская музыкальная школа» | ул. Кирова 17 |
| 8 | Управление культуры и спорта | ул. Кирова 17 |
| 9 | МБДО УОВ детский сад «Золотой ключик» | ул. Партизанская 42 |
| 10 | ОАО «Ростелеком» | ул. Новобольничная 2 |
| 11 | ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» | ул. Красноярская 14 |
| 12 | ИП Алиев м-н «Березка» | ул. Железнодорожная 1 |
| 13 | МБУ ДОД «Копьевский районный дом детского творчества» | ул. Новобольничная 10 |
| 14 | МО «Редакция районной газеты» | пер. Юбилейный 3 |
| 15 | Администрация Орджоникидзевского района | ул. Кирова 16 |
| 16 | МБУ «Копьевская СОШ» | ул. Партизанская 16 |
| 17 | ГБУЗ РХ Копьевская районная больница | ул. Зеленая 50 |
| 18 | ГКУ РХ «Центр занятости населения | ул. Партизанская 17 |
| 19 | ЦОКР | ул. Партизанская 17 |
| 20 | Управление службы судебных приставов | ул. Ленина 18 |
| 21 | Управление судебного департамента | ул. Чкалова |
| 22 | Аграрный техникум | ул. Партизанская 6а |
| 23 | ГУ РХ Орджоникидзевская ветеринарная станция | ул. Комсомольская 1 |
| 24 | ФГУП Почта России | ул. Новобольничная 2 |
| 225 | ООО «Алькор-К» | ул. Железнодорожная |
| 26 | ИП.Круглова кафе «Сказка» | ул. Ленина 6 |
| 27 | ИП Козлов Хлебозавод | ул. Транспортная 19в |
| 28 | ИП Баженова магазин «Шанс» | ул. Железнодорожная |
| 29 | ИП Баженова магазин «Мираж» | ул. Партизанская |
| 30 | ИП Михалко магазин «РСУ» | ул. Красноярская 2а |
| 31 | ИП Михалко магазин «Ритм» | ул. Железнодорожная 1г |
| 32 | ООО «Радуга» Хлебозавод | ул. Залинейная 9 |
| 33 | ИП Путинцева магазин «Серега» | ул. Партизанская 3 а |
| 34 | ИП Багаутдинов магазин «Енисей» | ул. Сомовых 2-2н |
| 35 | ИП Алиев магазин «Березка» | ул. Степной 3 |
| 36 | ИП Алиев магазин «Успех» | ул.Железнодорожная |
| 37 | ИП Канзычаков | ул. Транспортная 1а |
| 38 | ИП Комлева парикмахерская | ул. Ленина 8-3н |
| 39 | ИП Шуман магазин «Океан» | ул. Железнодорожная |
| 40 | Копьевский молзавод | ул. Сомовых |
| 41 | Гостиница Уют | ул. Первомайская |
| 42 | АО «Хакасэнергосбыт | ул. Строителей |
| 43 | АБЗ | ул. Первомайская |
| 44 | Кафе Иван да Марья | ул. Ленина |
| 45 | ИП Иванов магазин «Вечер» | ул. Чкалова |
| 46 | Аптека «Ресфармация | ул. Ленина |
| 47 | ИП Шишкин Аптека | ул. Новобольничная 4 |
| 48 | ИП Шкода магазин «Чулым» | ул. Ленина |
| 49 | ПАО Росгостсрах | ул. Партизанская |
| 50 | ЗАО НПО Ирион | ул. Ленина 29 |
| 51 | ИП Добров | ул. Мелиораторов |
| 52 | РБ баклаборатория | ул. Зеленая |
| 53 | ИНФО | ул. Новобольничная |
| 54 | ИП Худякова кафе «Золушка» | ул. Новобольничная |
| 55 | ИП Алиев Автомойка | ул. Чулымская |
| 56 | УФСИН | ул. Зеленая |
| 57 | Магазин «Апельсин» | ул. Железнодорожная |
| 58 | ИП Сукиасян мастерская АТП | ул. Транспортная |
| 59 | ИП Михалко «Торговый дом» | ул. Железнодорожная |
| 60 | ИП Шуман кафе «Успех» | ул. Железнодорожная |
| 61 | ИП Шуман магазин «Елочка» | ул. Кирова |
| 62 | ЗАО Искра магазин «Искра» | ул. Ленина |
| 63 | Дом быта | ул. Партизанская |
| 64 | ИП Жирнов магазин «Лотос» | ул. Ленина 29А |
| 65 | ИП Шаганян Птицеферма | ул. Залинейная |
| 66 | ИП Плешаков |  |
| 67 | ИП Цыганова (МОБ) | ул. Ленина |
| 68 | ИП Сидрелев Столовая | ул. Железнодорожная |
| 69 | ПАО Сбербанк | ул. Ленина |
| 70 | Ж/д вокзал | ул. Железнодорожная |
| 71 | Церковь | ул. Партизанская |
| 72 | МФЦ | ул. Новобольничная |
| 73 | Мировые судьи | ул. Новобольничная |
| 74 | Ростелеком | ул. Новобольничная |
| 75 | Магазин «Ермолино» | ул. Ленина |
| 76 | ИП Билле |  |
| 77 | ИП Гурова магазин «Ветерок» | ул. Чкалова |

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 62 пробы воды на микробиологические исследования, соответствует требованиям  действующих  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жесткость общая | 6,0±0,9 | не более 7 | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 2 | нитраты (по NO3) | менее 0,1 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| Микробиологические исследования |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОМЧ | менее 1 | не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | не обн-но | не доп-ся в 100 мл | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | не обн-но | не доп-ся в 100 мл | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

3.Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой воды.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя за 2018-2023 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2018 год | Факт 2019 год | Факт 2020 год | Факт 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 134,3 | 126,7 | 126,3 | 123,7 | 126,7 | 126,7 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 5,416 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 134,3 | 126,7 | 126,3 | 123,7 | 126,7 | 126,7 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 134,3 | 126,7 | 126,3 | 123,7 | 126,7 | 126,7 |
| 6.1 | - населению | тыс. куб. м | 108,442 | 105,4 | 107,1 | 103,5 | 105,4 | 105,4 |
| 6.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,106 | 9,8 | 8,3 | 8,4 | 9,81 | 9,81 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 15,752 | 11,5 | 10,9 | 11,8 | 11,54 | 11,54 |

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на 2022-2023 гг.

| № п/п | Объект ЖКХ | Наименование работ, мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовая потребности | Ожидаемый эффект (экономия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | Водозабор № 1,2 п. Копьево | Капитальный ремонт внутренних водопроводных сетей. Монтаж УФ установки для обеззараживания питьевой воды. | - | - | - | - |
| 2 |  | Замена водопроводной сети Ду=200 мм., по улицам Речная, Набережная, Чулымская, Сомовых, Чкалова, Мелиораторов. Чистка шахтных колодцев – 5 шт. | - | - | - | - |
| Итого | - | - |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

При определении необходимого количества холодной воды для подачи в сеть должны учитываться плановые потери. К потерям холодного водоснабжения относится:

-неучтенный расход воды до приборов учета при авариях на трубопроводах, утечках из сети и сооружений на ней, утечках из водоразборных колонок, хищениях воды;

-утечки воды после приборов учета – все виды утечки воды через водоразборную, смесительную и накопительную арматуру вследствие ее неисправности, неправильной регулировки или чрезмерных напоров.

Для снижения потерь воды необходимо проведение следующих мероприятий:

- организация учета подачи и реализации воды, выявление и оценка всех видов потерь воды

- осуществление поверки и ремонта счетчиков воды

- согласование присоединений (врезок) к действующей системе водоснабжения в части соответствия диаметра (калибра) водосчетчика расходу воды абонентами, мест расположения и правильности монтажа  водомерного узла

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, питьевая вода должна быть безопасна  в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Исходный состав природной подземной воды позволяет использовать  ее для хозяйственно-питьевых  целей с применением минимальной водоподготовки. Необходимо только обеззараживание воды в профилактических целях, чтобы избежать микробного обсеменения  при контакте с трубами и сантехническим оборудованием.

Для достижения целей  программы необходимо снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.

Обеспечить повышение эффективности системы водоснабжения  в связи  с чем разработан план мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования холодного водоснабжения.

6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Копьево | Замена участка водопроводных сетей: | Сумма финансовых средств (тыс.руб.) | Республиканский бюджет | бюджет поселения | Эффективность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения за 2021 г. |
| --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем, транспортировка |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 5696,2 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7963,3 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемую от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | - |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 1377,8 |
| 3.2.1 | Средневзвешенная стоимость электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | руб. за 1кВт/ч | 5,766 |
| 3.2.2 | Объем приобретения электрической энергии, потребляемой оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. кВт/ч | 238,94 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 6,2 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3252,6 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 3.5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 518,9 |
| 3.6 | Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 156,7 |
| 3.7 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего | тыс. руб. | 1304 |
| 3.8.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 645,6 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, всего | тыс. руб. | 1881,8 |
| 3.9.1 | в т.ч. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1709,3 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий ремонт) основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
| 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 |
| 5.1 | Финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации: | тыс.руб. | изменений нет |
| 6.1 | Стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс. руб. | 24608,0 |
| 6.2 | Стоимость основных фондов на конец отчетного периода | тыс. руб. | 24608,0 |
| 8 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 123,677 |
| 9 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 0 |
| 10 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 123,677 |
| 11 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. куб. м | 123,677 |
|  | в том числе: |  |  |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 98,172 |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 25,505 |
| 12 | Потери воды в сетях | % | 0 |
| 13 | Протяженность водопроводных сетей | км | 29,9 |
| 14 | Количество скважин | шт. | 5 |
| 15 | Количество подкачивающих насосных станций | шт. | 2 |
| 16 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8,8 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт. ч или тыс. куб. м | 1,932 |
| 18 | Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды | % | 0,9 |
| 19 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0 |

Раздел 9.   Перечень бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Раздел 10. Схема водоснабжения п. Копьево

Раздел 11. Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование участка * | Материал трубопрово-да | Условный диаметр трубопровод-ов Ду, мм | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка L, м ** | Глубина заложения оси трубопровода, м | Год ввода в эксплуатацию (замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | НС№1-ВК2 | ПЭ | 100 | 110 | 232 | 3 | 2018 |
| 2 | ВК2-ВВК3 | ПЭ | 100 | 110 | 290 | 4 | 2014 |
| 3 | ВВК3-ВК3/1 | ПЭ | 40 | 40 | 114 | 4 | 2014 |
| 4 | ВК3/1-ВВК3/1/1 | ПЭ | 25 | 25 | 121 | 3 | 2001 |
| 5 | ВК3/1-ВВК3/2 | ПЭ | 40 | 40 | 162 | 3 | 2001 |
| 6 | ВВК3/2-ВВК3/3 | ПЭ | 40 | 40 | 146 | 3 | 2001 |
| 7 | ВВК3/3-ВВК3/4 | ПЭ | 40 | 40 | 100 | 3 | 2001 |
| 8 | ВВК3/4-АБЗ | ПЭ | 40 | 40 | 265 | 3 | 2001 |
| 9 | ВВК3-ВК4 | ПЭ | 100 | 110 | 202 | 4 | 2001 |
| 10 | ВК4-ВВК4/1 | ПЭ | 20 | 20 | 78 | 3 | 2001 |
| 11 | ВК4-ВК5 | ПЭ | 100 | 110 | 71 | 4 | 2001 |
| 12 | ВК5-ВК6 | ПЭ | 100 | 110 | 30 | 4 | 2001 |
| 13 | ВК5-ВК7 | чугун | 200 | 219 | 127 | 4 | 1966 |
| 14 | ВК7-ВК8 | чугун | 200 | 219 | 107 | 4 | 1966 |
| 15 | ВК8-ВВК9 | чугун | 150 | 150 | 155 | 4 | 1966 |
| 16 | ВВК9-ВВК9/1 | ПЭ | 50 | 50 | 88 | 3 | 2007 |
| 17 | ВВК9/1-ВК9/1/1 | ПЭ | 50 | 50 | 150 | 3 | 2007 |
| 18 | ВК9/1/1-ВВК9/2 | ПЭ | 50 | 50 | 50 | 3 | 2007 |
| 19 | ВВК9/2-ВВК9/3 | ПЭ | 50 | 50 | 83 | 3 | 2007 |
| 20 | ВВК9/3-ВК9/4 | ПЭ | 50 | 50 | 87 | 3 | 2007 |
| 21 | ВК9/4-ВК9/5 | ПЭ | 32 | 32 | 306 | 3 | 2007 |
| 22 | ВК9/5-ВВК9/5/1 | ПЭ | 32 | 32 | 173 | 3 | 2007 |
| 23 | ВК9/5-ВК9/7 | ПЭ | 32 | 32 | 183 | 3 | 2007 |
| 24 | ВВК9-ВК10 | чугун | 150 | 150 | 323 | 4 | 1966 |
| 25 | ВК10-ВК9/9 | ПЭ | 50 | 50 | 248 | 3 | 2008 |
| 26 | ВК9/9-ВК-9/8 | ПЭ | 32 | 32 | 337 | 3 | 2008 |
| 27 | ВК9/8-ВК9/7 | ПЭ | 32 | 32 | 285 | 3 | 2008 |
| 28 | ВК8-ВК35 | чугун | 200 | 219 | 41 | 4 | 1966 |
| 29 | ВК35-ВВК35/1 | ПЭ | 40 | 40 | 44 | 3 | 2012 |
| 30 | ВК35-ВК34 | чугун | 200 | 219 | 107 | 4 | 1966 |
| 31 | ВК34-ВВК33 | чугун | 200 | 219 | 66 | 4 | 1966 |
| 32 | ВВК33-ВК32 | чугун | 200 | 219 | 174 | 4 | 1966 |
| 33 | ВК32-ВВК31 | чугун | 200 | 219 | 242 | 4 | 1966 |
| 34 | ВВК31-ВВК30 | чугун | 200 | 219 | 160 | 4 | 1966 |
| 35 | ВВК30-ВВК26 | чугун | 100 | 110 | 166 | 4 | 1966 |
| 36 | ВВК26-ВВК27 | ПЭ | 50 | 50 | 72 | 4 | 2002 |
| 37 | ВВК27-ВВК28 | чугун | 100 | 110 | 211 | 4 | 1966 |
| 38 | ВВК28-ВВК29 | чугун | 100 | 110 | 190 | 4 | 1966 |
| 39 | ВВК29-ВК29/1 | чугун | 100 | 110 | 120 | 4 | 1966 |
| 40 | ВВК26-ВВК20 | чугун | 100 | 110 | 163 | 4 | 1966 |
| 41 | ВВК20--ВВК21 | чугун | 100 | 110 | 105 | 4 | 1966 |
| 42 | ВВК21-ВВК22 | чугун | 100 | 110 | 336 | 4 | 1966 |
| 43 | ВВК22-ВВК25 | чугун | 150 | 150 | 153 | 4 | 1966 |
| 44 | ВВК25-ВВК11 | ПЭ | 50 | 50 | 150 | 4 | 2006 |
| 45 | ВВК11-ВК10/1 | чугун | 150 | 150 | 142 | 4 | 1966 |
| 46 | ВК10/1-ВК10 | чугун | 150 | 150 | 158 | 4 | 1966 |
| 47 | ВВК11-ВВК13 | чугун | 150 | 150 | 331 | 4 | 1966 |
| 48 | ВВК13-ВВК14 | чугун | 150 | 150 | 142 | 4 | 1966 |
| 49 | ВВК14-ВВК15 | чугун | 150 | 150 | 181 | 4 | 1966 |
| 50 | ВВК15-ВВК16 | чугун | 150 | 150 | 137 | 4 | 1966 |
| 51 | ВВК16-ВК17 | чугун | 150 | 150 | 182 | 4 | 1966 |
| 52 | ВК17-ВК18 | чугун | 100 | 110 | 150 | 4 | 1966 |
| 53 | ВК18-ВВК19 | чугун | 100 | 110 | 114 | 4 | 1966 |
| 54 | ВВК19-ВВК20 | чугун | 100 | 110 | 138 | 4 | 1966 |
| 55 | ВК18-ВК75 | сталь | 100 | 110 | 176 | 3 | 1991 |
| 56 | ВК75-ПГ42 | сталь | 100 | 110 | 156 | 3 | 1991 |
| 57 | ПГ42-ВВК74 | чугун | 200 | 219 | 147 | 4 | 1966 |
| 58 | ВВК74-ВВК30 | чугун | 200 | 219 | 137 | 4 | 1966 |
| 59 | ПГ42-ВК18/1/1 | сталь | 50 | 50 | 108 | 3 | 1998 |
| 60 | ВК18/1/1-ВК18/1/3 | сталь | 50 | 50 | 510 | 3 | 1998 |
| 61 | ВК18/1/3-ВК18/1/2 | сталь | 50 | 50 | 58 | 3 | 1998 |
| 62 | ВК18/1/3-ВВК18/1/4 | сталь | 50 | 50 | 137 | 3 | 1998 |
| 63 | ВВК18/1/4-ВК18/1/5 | ПЭ | 32 | 32 | 56 | 3 | 2005 |
| 64 | ВК18/1/1-ВВК73 | чугун | 100 | 110 | 56 | 4 | 1966 |
| 65 | ВВК73-ВВК72 | чугун | 100 | 110 | 95 | 4 | 1966 |
| 66 | ВВК72-ВК71/1 | сталь | 50 | 50 | 128 | 3 | 1998 |
| 67 | ВК71/1-ВВК71/2 | сталь | 50 | 50 | 171 | 3 | 1998 |
| 68 | ВВК72-ВВК71 | ПЭ | 100 | 110 | 150 | 3 | 2015 |
| 69 | ВВК71-Резервуар | сталь | 200 | 219 | 337 | 3 | 1991 |
| 70 | ВК6-ВК53/1 | чугун | 100 | 110 | 164 | 4 | 1966 |
| 71 | ВК53/1-ВК53/2 | сталь | 50 | 50 | 60 | 4 | 2005 |
| 72 | ВК53/1-ВК53/2 | чугун | 100 | 110 | 68 | 4 | 1966 |
| 73 | ВК53-ВК52 | чугун | 100 | 110 | 60 | 4 | 1966 |
| 74 | ВК52-ВК51 | чугун | 100 | 110 | 78 | 4 | 1966 |
| 75 | ВК51-ВК50 | чугун | 100 | 110 | 55 | 4 | 1966 |
| 76 | ВК50-ВК49 | чугун | 100 | 110 | 83 | 4 | 1966 |
| 77 | ВК49-ПГ49/1 | ПЭ | 90 | 90 | 40 | 1,6 | 2006 |
| 78 | ПГ49/1-Котельная | ПЭ | 90 | 90 | 141 | 1,6 | 2006 |
| 79 | ВК49-ВК48 | ПЭ | 100 | 110 | 143 | 1,6 | 2006 |
| 80 | ВК48-ВК47 | ПЭ | 100 | 110 | 205 | 3 | 2006 |
| 81 | ВК47-ВК46 | ПЭ | 100 | 110 | 51 | 3 | 2006 |
| 82 | ВК48-ВК41 | чугун | 200 | 219 | 132 | 4 | 1966 |
| 83 | ВК41-ВК40 | чугун | 100 | 110 | 82 | 4 | 1966 |
| 84 | ВК40-ВК41 | чугун | 100 | 110 | 54 | 4 | 1966 |
| 85 | ВК39-ВВК38 | чугун | 100 | 110 | 52 | 4 | 1966 |
| 86 | ВВВК38-ПГ37/1 | чугун | 100 | 110 | 56 | 4 | 1966 |
| 87 | ПГ37/1-ВВК37 | чугун | 100 | 110 | 157 | 4 | 1966 |
| 88 | ВВК37-ВВК36 | чугун | 100 | 110 | 104 | 4 | 1966 |
| 89 | ВВК36-ВК34 | чугун | 100 | 110 | 94 | 4 | 1966 |
| 90 | ВВК37-ВК56 | ПЭ | 63 | 63 | 152 | 3 | 2013 |
| 91 | ВК56-ВВК56/1 | ПЭ | 63 | 63 | 117 | 3 | 2013 |
| 92 | ВВК56/1-ВВК57 | чугун | 100 | 110 | 132 | 4 | 1966 |
| 93 | ВВК38-ВВК57 | ПЭ | 50 | 50 | 169 | 3 | 2010 |
| 94 | ВВК57-ВВК57/1 | ПЭ | 32 | 32 | 182 | 3 | 2010 |
| 95 | ВВК57-ВК58 | чугун | 100 | 110 | 143 | 4 | 1966 |
| 96 | ВК41-ВК58/1/1 | чугун | 200 | 219 | 96 | 4 | 1966 |
| 97 | ВК58/1/1-ВК58 | чугун | 200 | 219 | 81 | 4 | 1966 |
| 98 | ВК58-ВВК59 | ПЭ | 90 | 90 | 12 | 3 | 1998 |
| 99 | ВВК59-ВВК60 | ПЭ | 90 | 90 | 147 | 3 | 1998 |
| 100 | ВВК60-ВВК61 | ПЭ | 90 | 90 | 202 | 3 | 1998 |
| 101 | ВВК61-ВВК62 | ПЭ | 90 | 90 | 147 | 3 | 1998 |
| 102 | ВВК62-ВВК62/1 | ПЭ | 50 | 50 | 52 | 3 | 1998 |
| 103 | ВВК62/1-ВВК63 | ПЭ | 50 | 50 | 148 | 3 | 1998 |
| 104 | ВВК63-ВВК63/1 | ПЭ | 50 | 50 | 138 | 3 | 1998 |
| 105 | ВВК62-ВВК65 | ПЭ | 90 | 90 | 114 | 3 | 1998 |
| 106 | ВВК65-ВВК66 | ПЭ | 90 | 90 | 256 | 3 | 1998 |
| 107 | ВВК66-ВК66/1 | ПЭ | 90 | 90 | 183 | 3 | 1998 |
| 108 | ВК66/1-ВК66/2 | ПЭ | 90 | 90 | 172 | 3 | 1998 |
| 109 | ВК66/2-ВВК69 | ПЭ | 90 | 90 | 76 | 3 | 1998 |
| 110 | ВК58-ВВК70 | чугун | 200 | 219 | 151 | 4 | 1966 |
| 111 | ВВК70-ВК70/1 | чугун | 200 | 219 | 160 | 4 | 1966 |
| 112 | ВК70/1-Резервуар | чугун | 200 | 219 | 245 | 4 | 1966 |
| 113 | НС№2-ВК82 | сталь | 200 | 219 | 395 | 0 | 1991 |
| 114 | ВК82-ВК83 | сталь | 200 | 219 | 220 | 3 | 1991 |
| 115 | ВК83-ВК84 | сталь | 200 | 219 | 540 | 3 | 1991 |
| 116 | ВК84-ВК85 | сталь | 200 | 219 | 102 | 3 | 1991 |
| 117 | ВК85-ВК85/1 | сталь | 200 | 219 | 185 | 3 | 1991 |
| 118 | ВК85-Котельная | ПЭ | 50 | 50 | 173 | 3 | 2012 |
| 119 | ВК85/1-ВВК85/2 | ПЭ | 40 | 40 | 118 | 3 | 2012 |
| 120 | ВК85/1-ВВК86 | сталь | 200 | 219 | 193 | 3 | 1991 |
| 121 | ВВК86-ВВК88 | сталь | 50 | 50 | 137 | 3 | 1993 |
| 122 | ВВК88-ВВК88/1 | ПЭ | 50 | 50 | 167 | 3 | 2008 |
| 123 | ВВК88/1-ВК88/3 | ПЭ | 50 | 50 | 127 | 3 | 2018 |
| 124 | ВК88/3-ВВК88/5 | ПЭ | 32 | 32 | 92 | 3 | 2008 |
| 125 | ВК88/3-ВВК88/6 | ПЭ | 32 | 32 | 81 | 3 | 2008 |
| 126 | ВК88/3-ВВК88/4 | ПЭ | 50 | 50 | 104 | 3 | 2018 |
| 127 | ВВК88/4-ВВК88/7 | ПЭ | 50 | 50 | 186 | 3 | 2008 |
| 128 | ВВК88/7-ВК88/8 | ПЭ | 50 | 50 | 123 | 3 | 2008 |
| 129 | ВК88/8-ВК90/1 | ПЭ | 32 | 32 | 56 | 3 | 2008 |
| 130 | ВВК86-ВК87 | сталь | 200 | 219 | 139 | 3 | 1991 |
| 131 | ВК87-ВВК89 | сталь | 200 | 219 | 66 | 3 | 1991 |
| 132 | ВВК89-ВВК90 | сталь | 200 | 219 | 226 | 3 | 1991 |
| 133 | ВВК90-ВК90/1 | сталь | 200 | 219 | 65 | 3 | 1991 |
| 134 | ВК90/1-ВВК91 | сталь | 200 | 219 | 38 | 3 | 1991 |
| 135 | ВВК91-ВК91/1 | сталь | 200 | 219 | 320 | 3 | 1991 |
| 136 | ВК91/1-ВК91/2 | сталь | 200 | 219 | 320 | 3 | 1991 |
| 137 | ВК91/2-ВК91/3 | сталь | 200 | 219 | 265 | 3 | 1991 |
| 138 | ВК91/3-ВК91/4 | ПЭ | 50 | 50 | 325 | 3 | 2015 |
| 139 | ВК91/3-ВК93/1 | сталь | 200 | 219 | 126 | 3 | 1991 |
| 140 | ВК93/1-ВВК93 | сталь | 200 | 219 | 246 | 3 | 1991 |
| 141 | ВВК93-ВК94 | сталь | 200 | 219 | 60 | 3 | 1991 |
| 142 | ВК94-ВК95 | ПЭ | 32 | 32 | 138 | 3 | 2012 |
| 143 | ВК94-ВК94/1 | сталь | 50 | 50 | 60 | 3 | 1991 |
| 144 | ВК94/1-ВК94/3 | сталь | 50 | 50 | 250 | 3 | 1991 |
| 145 | ВК94/3-ВВК94/3/1 | ПЭ | 63 | 63 | 106 | 3 | 2011 |
| 146 | ВК94/3-ВК94/4 | ПЭ | 50 | 50 | 78 | 3 | 2009 |
| 147 | ВК94/4-ВВК94/5 | ПЭ | 50 | 50 | 65 | 3 | 2009 |
| 148 | ВК94-ВК96 | сталь | 200 | 219 | 132 | 3 | 1991 |
| 149 | ВК96-ВВК97 | сталь | 50 | 50 | 150 | 3 | 1991 |
| 150 | ВВК97-ВК97/1 | сталь | 50 | 50 | 100 | 3 | 1991 |
| 151 | ВК97/1-ВВК97/2 | ПЭ | 50 | 50 | 102 | 3 | 2013 |
| 152 | ВК96-Резервуар | сталь | 200 | 219 | 324 | 3 | 1991 |
| 153 | ВК96-ПГ35 | ПЭ | 100 | 110 | 300 | 3 | 2016 |
| 154 | ПГ35-К34 | ПЭ | 100 | 110 | 45 | 3 | 2016 |
| 155 | К34-ПГ33 | ПЭ | 100 | 110 | 81 | 3 | 2016 |
| 156 | ПГ33-К32 | ПЭ | 100 | 110 | 83 | 3 | 2016 |
| 157 | К32-ПГ31 | ПЭ | 100 | 110 | 67 | 3 | 2016 |
| 158 | ПГ31-К30 | ПЭ | 100 | 110 | 73 | 3 | 2016 |
| 159 | К30-ПГ29 | ПЭ | 100 | 110 | 94 | 3 | 2016 |
| 160 | ПГ29-К28 | ПЭ | 100 | 110 | 73 | 3 | 2016 |
| 161 | К28-ПГ27 | ПЭ | 100 | 110 | 91 | 3 | 2016 |
| 162 | ПГ27-К26 | ПЭ | 100 | 110 | 86 | 3 | 2016 |
| 163 | К26-ПГ25 | ПЭ | 100 | 110 | 67 | 3 | 2016 |
| 164 | ПГ25-К24 | ПЭ | 100 | 110 | 56 | 3 | 2016 |
| 165 | К24-ПГ23 | 2ПЭ | 100 | 110 | 16 | 3 | 2016 |
| 166 | ПГ23-К22/1 | 2ПЭ | 100 | 110 | 67 | 3 | 2016 |
| 167 | К22/1-ПГ22 | 2ПЭ | 100 | 110 | 81 | 3 | 2016 |
| 168 | ПГ22-К21 | 2ПЭ | 100 | 110 | 61 | 3 | 2016 |
| 169 | К21-ПГ20 | 2ПЭ | 100 | 110 | 88 | 3 | 2016 |
| 170 | ПГ20-К37/1 | ПЭ | 50 | 50 | 51 | 3 | 2016 |
| 171 | К37/1-К37 | ПЭ | 50 | 50 | 72 | 3 | 2016 |
| 172 | ПГ20-К19 | 2ПЭ | 100 | 110 | 42 | 3 | 2016 |
| 173 | К19-ВО18 | 2ПЭ | 100 | 110 | 84 | 3 | 2016 |
| 174 | ВО18-К18 | 2ПЭ | 100 | 110 | 29 | 3 | 2016 |
| 175 | К18-ПГ17 | 2ПЭ | 100 | 110 | 59 | 3 | 2016 |
| 176 | ПГ17-К16 | 2ПЭ | 100 | 110 | 50 | 3 | 2016 |
| 177 | К16-ПГ15 | 2ПЭ | 100 | 110 | 69 | 3 | 2016 |
| 178 | ПГ15-К24 | 2ПЭ | 100 | 110 | 140 | 3 | 2016 |
| 179 | ПГ15-К14 | 2ПЭ | 100 | 110 | 58 | 3 | 2016 |
| 180 | К14-ПГ13 | 2ПЭ | 100 | 110 | 101 | 3 | 2016 |
| 181 | ПГ13-К12 | 2ПЭ | 100 | 110 | 30 | 3 | 2016 |
| 182 | К12-ПГ11 | 2ПЭ | 100 | 110 | 63 | 3 | 2016 |
| 183 | ПГ11-К10 | 2ПЭ | 100 | 110 | 67 | 3 | 2016 |
| 184 | К10-ПГ9 | 2ПЭ | 100 | 110 | 59 | 3 | 2016 |
| 185 | ПГ9-К8 | 2ПЭ | 100 | 110 | 62 | 3 | 2016 |
| 186 | К8-ПГ7 | 2ПЭ | 100 | 110 | 58 | 3 | 2016 |
| 187 | ПГ7-К6 | 2ПЭ | 100 | 110 | 57 | 3 | 2016 |
| 188 | К9-ПГ5 | 2ПЭ | 100 | 110 | 63 | 3 | 2016 |
| 189 | ПГ5-К4 | 2ПЭ | 100 | 110 | 59 | 3 | 2016 |
| 190 | К4-ПГ3 | 2ПЭ | 100 | 110 | 69 | 3 | 2016 |
| 191 | ПГ3-К2 | 2ПЭ | 100 | 110 | 58 | 3 | 2016 |
| 192 | К2-ПГ1 | 2ПЭ | 100 | 110 | 84 | 3 | 2016 |
| 193 | ПГ1-ПГ35 | ПЭ | 100 | 110 | 138 | 3 | 2016 |
| 194 | К24-ПГ38 | 2ПЭ | 100 | 110 | 156 | 3 | 2016 |
| 195 | ПГ38-ПГ39 | 2ПЭ | 100 | 110 | 137 | 3 | 2016 |
| 196 | ПГ39-ПГ40 | 2ПЭ | 100 | 110 | 130 | 3 | 2016 |
| 197 | ПГ40-К41 | 2ПЭ | 100 | 110 | 49 | 3 | 2016 |
| 198 | К41-ПГ42 | 2ПЭ | 100 | 110 | 105 | 3 | 2016 |
| 199 | К41-ВВК18/2 | ПЭ | 50 | 50 | 4 | 3 | 2009 |
| 200 | К37-ПГ38 | ПЭ | 90 | 90 | 326 | 3 | 1997 |
| 201 | ВК77-ПГ39 | ПЭ | 50 | 50 | 328 | 3 | 1996 |
| 202 | ВК76-ПГ40 | ПЭ | 50 | 50 | 330 | 3 | 1993 |
| 203 | К37-ВК77 | ПЭ | 90 | 90 | 156 | 3 | 1997 |
| 204 | ВК77-ВК76 | ПЭ | 90 | 90 | 149 | 3 | 1997 |
| 205 | ВК76-ВК18 | ПЭ | 90 | 90 | 130 | 3 | 1997 |
| 206 | К37-ВК17/1 | ПЭ | 32 | 32 | 177 | 3 | 2013 |
| 207 | ВК17/1-ВК17 | ПЭ | 75 | 75 | 455 | 3 | 2013 |
| 208 | ВК17-ВК81/2 | ПЭ | 32 | 32 | 195 | 3 | 2013 |
| 209 | ВК81/2-ВВК81/1 | ПЭ | 25 | 25 | 170 | 3 | 2013 |
| 210 | ВВК81/1-ВВК80 | ПЭ | 50 | 50 | 482 | 3 | 2006 |
| 211 | ВВК80-ВК79/1/2 | ПЭ | 50 | 50 | 65 | 3 | 2006 |
| 212 | ВК79/1/2-ВВК79/2 | ПЭ | 40 | 40 | 100 | 3 | 2006 |
| 213 | ВВК79/1/2-ВВК11 | ПЭ | 50 | 50 | 299 | 3 | 2005 |
|  |  |  |  |  | 29958 |  |  |