Схема

теплоснабжения орджоникидзевского района поселка копьево

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского  района пос.Копьево …………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………10

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..18

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….18

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..24

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….25

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...27

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..28

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….29

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............30

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Орджоникидзевского района п. Копьево.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского района пос. Копьево.

1.1.Существующее состояние.

Орджоникидзевский район расположен в северо-восточной части Республики Хакасии.  Административный центр – пос. Копьево.

Площадь территории поселка Копьево составляет  3638 га, численность постоянно проживающего населения на январь 2020 года – 3,947 тыс. человек. В пос. Копьево находится одна котельная расположенная по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Транспортная, 2А.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Орджоникидзевского района пос. Копьево осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, большая часть организаций, учреждений подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Копьевского поселения  осуществляет МКП «Копьевское ЖКХ».

МКП «Копьевское ЖКХ» расположено по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, пер. Юбилейный, 4.

На обслуживании предприятия находится одна котельная в п. Копьево.

В системе теплоснабжения района насчитывается одна муниципальная котельная являющийся источником теплоснабжения  собственных объектов.

Перечень потребителей тепловой энергии отапливаемых

котельной «Квартальная» МКП «Копьевское ЖКХ»

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная «Квартальная» | Администрация МО Орджоникидзевский район а) административное здание в) гараж б) гараж Копьевский поссовет, Прокуратура, ЗАГС ДК Авангард Детский сад "Золотой ключик" Копьевская СОШ Школа искуств, Спортшкола ЦОКР, УПФР Админ. здание ул. Ленина 19Б Редакция газеты Ордж. рабочий ОМВД по РХ в Ордж. районе АО "Россельхозбанк" МКП "Копьевское ЖКХ" Магазин ИП Коков П.Ф. Магазин "Мегаполис" ИП Баженов Е.П. Магазин "Подарки" Иванова О.Ю. Аптека Копьевкая РБ ИП Козлова И.А. (склад хлебозавода) Магазин "Сибирь-Агро" ИП Яговцев Д.В. Дом быта ИП Амбарян Ю.Ш. Магазин АО "Искра" Магазин "Вечер" ИП Иванов Н.В. Магазин "Автозапчасти" ИП Дмитриев А.Е. Магазин ИП Казынчаков Магазин "Сибирь" ИП Козлов А.А. Магазин "Импульс" ИП Абрамова М.С. Магазин ИП Гевель О.Л. Магазин "Лотос" ИП Жирнова Е.В. Кафе "Сказка" ИП Круглова Р.Г. Детское кафе "Золушка" ИП Худякова А.М. Магазин "Серега" ИП Путинцева Г.В. Гаражи м-н "Серега" Мини Ателье ИП Хомякова Н.Н. Парикмахерская ИП Зенчурина Л.П. Мировой суд Магазин"Елочка" ИП Шуман А.А. МФЦ Хакасии ул.Ленина, 26 ул.Ленина, 27 ул.Ленина, 27а ул.Партизанская,33 ул.Партизанская,31 ул.Партизанская,29 ул.Чкалова, 16 ул.Ленина, 29 ул.Ленина, 20 ул.Ленина, 18 ул.Ленина, 16 ул.Ленина, 14 ул.Партизанская. 27 ул.Партизанская, 25 ул.Партизанская, 30 ул. Кирова, 15 ул. Кирова, 20 пер. Юбилейный, 1 | 2688 | - | 2688 | МКП «Копьевское ЖКХ» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование предприятия | Тариф, установленный с учетом передачи (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2019 | с 01.07.2020 |
| 1. | МКП « Копьевское ЖКХ»» | 1688,17-для юр. лиц 1592,79-для физ. лиц | 1804,34-для юр. лиц 1666,06-для физ. лиц |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка за 2019 год |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| котельная «Квартальная» | 9923,19 | 0 | 4961,6 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом п. Копьево не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| ул. Чкалова 16 765м. | - | ул. Новобольничная, 3 414 м. | ул. Партизанская 16 427 м. |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | 6,4 | В работе |

Большая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  п. Копьево Орджоникидзевского района осуществляет МКП «Копьевское ЖКХ». МКП «Копьевское ЖКХ» является  теплоснабжающей организацией на территории п. Копьево Орджоникидзевского района.

Модернизация системы теплоснабжения   Орджоникидзевского   района п. Копьево не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 230,4 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане  Орджоникидзевского района  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная «Квартальная», ул. Транспортная 2А | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче Гкал (%) |
| --- | --- |
| Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | 603,88 (6,1) |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельной Орджоникидзевского района нет

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района п.Копьево не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельной не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов | март |  |  | 530,000* | Повышение КПД котлов |
| 2 | Устройство кровли котельной | август |  |  | 1652,222* | Устранение протечек кровли |
| 3 | Замена водогрейных котлов КВр-1,16 (1,0 Гкал/ч) | сентябрь |  |  | 1977,427* | Повышение эффективности работы котельной |

* при наличии финансирования

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральными планами   п. Копьево  меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами п. Копьево не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установлен-ная мощность (Гкал/ч) | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | КВ(р)-1,25 КВ(р)-1,16 КВ(р)-1,4 | 2 2 2 | 2019 2008 2014 | 2 2 2,4 | 3,854 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведено в декабре 2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура воздуха, (С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, (С |
| --- | --- | --- |
| + 10 | 33 | 30 |
| + 9 | 34 | 32 |
| + 8 | 36 | 33 |
| + 7 | 37 | 35 |
| + 6 | 39 | 36 |
| + 5 | 40 | 37 |
| + 4 | 41 | 38 |
| + 3 | 43 | 39 |
| + 2 | 44 | 40 |
| + 1 | 46 | 41 |
| 0 | 47 | 42 |
| - 1 | 48 | 43 |
| - 2 | 50 | 43 |
| - 3 | 51 | 44 |
| - 4 | 53 | 45 |
| - 5 | 54 | 46 |
| - 6 | 55 | 47 |
| - 7 | 56 | 47 |
| - 8 | 58 | 48 |
| - 9 | 59 | 49 |
| - 10 | 60 | 50 |
| - 11 | 61 | 50 |
| - 12 | 62 | 51 |
| - 13 | 64 | 52 |
| - 14 | 65 | 53 |
| - 15 | 66 | 53 |
| - 16 | 67 | 54 |
| - 17 | 68 | 55 |
| - 18 | 70 | 55 |
| - 19 | 71 | 56 |
| - 20 | 72 | 57 |
| - 21 | 73 | 58 |
| - 22 | 74 | 58 |
| - 23 | 76 | 59 |
| - 24 | 77 | 60 |
| - 25 | 78 | 60 |
| - 26 | 79 | 62 |
| - 27 | 81 | 62 |
| - 28 | 82 | 63 |
| - 29 | 83 | 64 |
| - 30 | 84 | 64 |
| - 31 | 85 | 65 |
| - 32 | 86 | 66 |
| - 33 | 87 | 66 |
| - 34 | 88 | 67 |
| - 35 | 89 | 67 |
| - 36 | 90 | 68 |
| - 37 | 91 | 68 |
| - 38 | 92 | 69 |
| - 39 | 95 | 70 |
| - 40 | 95 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | 6,4 | 6,4 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов Орджоникидзевского района п. Копьево рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральными планами  Орджоникидзевского района п.Копьево  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района п. Копьево не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселка по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива (основной) | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | уголь каменный | 3369,99 | уголь бурый | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов Орджоникидзевского района п. Копьево, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Орджоникидзевского района.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  п. Копьево осуществляет МКП «Копьевское ЖКХ».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МКП«Копьевское ЖКХ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» ул. Транспортная 2А | 6,4 | 3,819 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Орджоникидзевского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Схема теплосетей п. Копьево

Характеристика тепловой сети по состоянию на 01.02.2020 г.

| № п/п | Наименование участка * | Условный диаметр трубопроводов на участке Dу, мм | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка L, м | Теплоизоляционный материал (минплита, пенополиуретан, полимербетон, другой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная -ТК1 | 250 | 273 | 16 | минеральная вата |
| 2 | ТК1-склад х/завод | 25 | 32 | 10 | минеральная вата |
| 3 | ТК1-ТК1/1 | 250 | 273 | 65 | минеральная вата |
| 4 | ТК1/1- Маг. Елочка | 50 | 57 | 98 | пенополистирол |
| 5 | ТК1/1-ТК2 | 250 | 273 | 53 | минеральная вата |
| 6 | ТК2-ТК2/1 | 100 | 108 | 28 | пенополистирол |
| 7 | ТК2/1-Маг. Сибирь | 25 | 32 | 6 | минеральная вата |
| 8 | ТК2/1-Парик. | 25 | 32 | 12 | минеральная вата |
| 9 | ТК2/1-ТК2/2 | 100 | 108 | 63 | пенополистирол |
| 10 | ТК2/2-Админ. зд. | 50 | 57 | 12 | минеральная вата |
| 11 | ТК2/2-ТК2/3 | 100 | 108 | 33 | пенополистирол |
| 12 | ТК2/3-ТК2/4 | 100 | 108 | 17 | пенополистирол |
| 13 | ТК2/4-Универмаг | 40 | 45 | 9 | минеральная вата |
| 14 | ТК2/4-ТК2/5 | 100 | 108 | 13 | пенополистирол |
| 15 | ТК2/5-Кафе Сказка | 50 | 57 | 6 | минеральная вата |
| 16 | ТК2/5-ОМВД по РХ | 100 | 108 | 16 | пенополистирол |
| 17 | ТК2-Маг. Автозапчасти | 25 | 32 | 10 | минеральная вата |
| 18 | Маг.Автозап.-Маг. Подарки | 25 | 32 | 10 | минеральная вата |
| 19 | ТК2-Маг. Импульс | 25 | 32 | 10 | минеральная вата |
| 20 | ТК2-ТК3 | 250 | 273 | 23 | минеральная вата |
| 21 | ТК3-ТК4 | 250 | 273 | 72 | минеральная вата |
| 22 | ТК4-ТК7 | 150 | 159 | 52 | минеральная вата |
| 23 | ТК7-ТК7/1 | 100 | 108 | 12 | минеральная вата |
| 24 | ТК7/1- ТК7/2 | 50 | 57 | 4 | минеральная вата |
| 25 | ТК7/2-ж.д. 16 | 50 | 57 | 12 | минеральная вата |
| 26 | ТК7/1-ТК8 | 100 | 108 | 38 | минеральная вата |
| 27 | ТК8-ж.д. 14 | 50 | 57 | 12 | минеральная вата |
| 28 | ТК8-ТК9 | 100 | 108 | 55 | минеральная вата |
| 29 | ТК9-Маг. Мегаполис | 50 | 57 | 5 | минеральная вата |
| 30 | ТК9-ТК9/1 | 40 | 45 | 25 | минеральная вата |
| 31 | ТК9/1-Маг. ИП Гевель | 40 | 45 | 3 | минеральная вата |
| 32 | ТК9/1-Д. кафе Золушка | 40 | 45 | 3 | минеральная вата |
| 33 | ТК9/1-МФЦ | 40 | 45 | 30 | минеральная вата |
| 34 | ТК7-ТК10 | 150 | 159 | 5 | минеральная вата |
| 35 | ТК10-Аптека | 32 | 38 | 3 | минеральная вата |
| 36 | ТК10-ТК11 | 150 | 159 | 60 | минеральная вата |
| 37 | ТК11-Копьевское ЖКХ | 32 | 38 | 14 | минеральная вата |
| 38 | ТК11-Редакция | 32 | 38 | 6 | минеральная вата |
| 39 | ТК11-ж.д. 6 | 32 | 38 | 18 | минеральная вата |
| 40 | ТК11-ТК11/1 | 50 | 57 | 63 | минеральная вата |
| 41 | ТК11/1-Копьевский поссов. | 50 | 57 | 3 | минеральная вата |
| 42 | ТК11/1-ТК11/2 | 50 | 57 | 27 | минеральная вата |
| 43 | ТК11/2-ЦОКР | 50 | 57 | 3 | минеральная вата |
| 44 | ТК11-ТК12 | 150 | 159 | 65 | минеральная вата |
| 45 | ТК12-Копьевская СОШ | 100 | 108 | 61 | минеральная вата |
| 46 | ТК12-Маг. ИП Коков | 50 | 57 | 16 | минеральная вата |
| 47 | ТК12-ТК12/1 | 100 | 108 | 50 | минеральная вата |
| 48 | ТК12/1-Дом быта | 32 | 38 | 10 | минеральная вата |
| 49 | ТК12/1-ТК13 | 100 | 108 | 20 | минеральная вата |
| 50 | ТК13-Россельхозбанк | 32 | 38 | 18 | минеральная вата |
| 51 | ТК13-ТК14 | 100 | 108 | 66 | минеральная вата |
| 52 | ТК14-ТК15 | 65 | 75,5 | 22 | минеральная вата |
| 53 | ТК15-ж.д 25 | 50 | 57 | 5 | минеральная вата |
| 54 | ТК15-ж.д 27 | 50 | 57 | 15 | минеральная вата |
| 55 | ТК14-ТК16 | 65 | 75,5 | 66 | минеральная вата |
| 56 | ТК16-ж.д. 30 | 32 | 38 | 18 | минеральная вата |
| 57 | ТК16-ТК17 | 65 | 75,5 | 48 | минеральная вата |
| 58 | ТК17-Школа искуств | 65 | 75,5 | 31 | минеральная вата |
| 59 | Школа искуств-ж.д. 20 | 40 | 45 | 61 | минеральная вата |
| 60 | ТК4-ТК5 | 250 | 273 | 180 | минеральная вата |
| 61 | ТК5-Маг. Искра | 32 | 38 | 8 | минеральная вата |
| 62 | ТК5-ж.д. 20 | 80 | 89 | 27 | минеральная вата |
| 63 | ж.д. 20-ж.д. 18 | 65 | 75,5 | 16 | минеральная вата |
| 64 | ТК5-ж.д. 15 | 32 | 38 | 18 | минеральная вата |
| 65 | ТК5-ТК6/1 | 200 | 219 | 10 | минеральная вата |
| 66 | ТК6/1-Админ. Района | 50 | 57 | 14 | минеральная вата |
| 67 | ТК6/1-ТК6 | 200 | 219 | 20 | минеральная вата |
| 68 | ТК6-ДК Авангард | 50 | 57 | 28 | минеральная вата |
| 69 | ТК6-ТК18 | 200 | 219 | 90 | минеральная вата |
| 70 | ТК18-ТК18/1 | 50 | 57 | 80 | минеральная вата |
| 71 | ТК18/1-ж.д. 27 | 32 | 38 | 7 | минеральная вата |
| 72 | ТК18/1-ж.д. 27а | 32 | 38 | 30 | минеральная вата |
| 73 | ТК18-ТК19 | 150 | 159 | 8 | минеральная вата |
| 74 | ТК19-ж.д.29 | 100 | 108 | 60 | минеральная вата |
| 75 | ТК19-ТК21 | 150 | 159 | 50 | минеральная вата |
| 76 | ТК21-ж.д.29 | 50 | 57 | 36 | минеральная вата |
| 77 | ТК21-Детский сад | 100 | 108 | 120 | минеральная вата |
| 78 | ТК21-ж.д. 31 | 50 | 57 | 10 | минеральная вата |
| 79 | ТК21-ТК22 | 150 | 159 | 54 | минеральная вата |
| 80 | ТК22-Маг. Серега | 32 | 38 | 12 | минеральная вата |
| 81 | ТК22- Гараж ЖКХ | 50 | 57 | 7 | минеральная вата |
| 82 | ТК22-ТК23 | 125 | 159 | 6 | минеральная вата |
| 83 | ТК23-ж.д. 33 | 80 | 89 | 25 | минеральная вата |
| 84 | ТК23-ж.д. 26 | 100 | 108 | 80 | минеральная вата |
| 85 | ж.д.26-ж.д. 16 | 40 | 45 | 25 | минеральная вата |
| 86 | ж.д. 26-ТК23/1 | 40 | 45 | 48 | минеральная вата |
| 87 | ТК23/1-Маг. Вечер | 40 | 45 | 2 | минеральная вата |
|  |  |  |  | 2688 |  |